## Slide 1
INDUSTRIAL CONTROL / 产品概览
脚踏开关：把一次明确的控制动作交给脚
脚踏开关介绍
01
当双手需要持续操作、扶持或定位工件时，脚踏开关让控制指令仍然保持直接、清晰和可重复。
HANDS-FREE
MOMENTARY
CONTROL
01
释放双手
操作更连贯
02
脚下触发
指令更直接
03
场景适配
按需求选型
一句话理解
脚踏开关 =
脚下的控制按钮

## Slide 2
WHY IT MATTERS / 使用价值
真正的价值，出现在双手不能离开工件的时候
脚踏开关介绍
02
双手持续占用
例如缝纫、焊接、压接、装配、设备调试。
动作路径缩短
脚下直接触发，减少寻找按钮和切换姿势。
工艺节奏更稳定
将控制动作嵌入操作流程，便于形成重复节拍。
从操作需求到设备响应
01
双手忙碌
→
02
脚下指令
→
03
设备响应
核心不是“多一个开关”
而是把控制入口放到更符合动作习惯的位置。

## Slide 3
ANATOMY / 结构拆解
一个小型外壳，整合了机械动作与电气接口
脚踏开关介绍
03
EDITABLE SCHEMATIC
踏板
承接脚部动作，强调防滑和回弹手感
铰链 / 回弹机构
将踩踏转换为可重复的机械位移
内部触点
常见为常开或常闭，具体组合按型号选择
线缆与护套
承担信号连接，并缓解弯折与拉扯
注：示意图用于理解组成，不代表具体型号结构。

## Slide 4
SIGNAL FLOW / 工作方式
一次踩踏动作，会被转换为一个定义明确的机器输入
脚踏开关介绍
04
01
踩下踏板
操作者发出指令
→
02
机构位移
铰链带动内部机构
→
03
触点切换
常开 / 常闭状态变化
→
04
设备执行
控制器接收输入并响应
常见信号逻辑
瞬时：踩下有效，松开复位
保持：踩一次切换，再踩一次恢复
常开 / 常闭：以控制回路设计为准
具体触点组合、电压电流与认证要求，以产品规格书为准。

## Slide 5
PORTFOLIO / 常见类型
选型不是越复杂越好，而是让踏板结构匹配操作任务
脚踏开关介绍
05
01
基础单踏板
结构特点
单一动作
典型使用
通用启停、触发
环境关注度
低
02
带防护罩
结构特点
减少误踩
典型使用
设备周边、现场操作
环境关注度
中
03
双踏板
结构特点
左右脚或双功能
典型使用
多动作控制
环境关注度
中
04
重载型
结构特点
更强结构与环境适配
典型使用
工业现场、频繁踩踏
环境关注度
高
还有防水、防尘、防爆、医疗或设备专用版本。名称相近不代表参数相同。

## Slide 6
SELECTION / 选型方法
先问清楚五个问题，再进入型号和参数确认
脚踏开关介绍
06
01
要控制什么动作？
启停、点动、换向，还是双功能？
02
动作需要瞬时还是保持？
决定踏板的操作逻辑。
03
控制回路需要哪种触点？
常开、常闭、组合触点或专用接口。
04
使用环境有哪些约束？
粉尘、液体、油污、频率、冲击与温度。
05
如何防止误踩或失效？
防护罩、位置、线缆固定与维护检查。
参数确认顺序
操作逻辑
触点 / 接口
电气额定值
环境适配
安装与维护
最后再对照规格书和现场要求。

## Slide 7
TAKEAWAY / 总结
好的脚踏开关，使用时几乎感觉不到它的存在
脚踏开关介绍
07
因为动作自然、接口匹配、位置合理，操作者只需要专注于工艺本身。
01
动作明确
先定义踩下和松开分别意味着什么。
02
参数匹配
再确认触点、额定值、接口和环境。
03
使用安全
最后检查误踩风险、安装位置和维护。
把控制权放在脚下，让双手专注于工艺。
具体采购和安装，请以目标型号规格书、设备接口和现场安全要求为准。